## Slide 1
PIPELINE 2.0
01
Esperimento 1
Agente diagnostico
per circuiti ricostruiti
Pipeline 2.0: Graph JSON → SPICE → diagnosi grounded → scenari controllati
Graph
JSON
Netlist
SPICE
ngspice
run
Agente
read-only
Scenari
controllati
Blocco di slide per tesi / presentazione progetto
Notes: Questa sezione introduce il primo esperimento sull agente: non si parla solo di generazione SPICE, ma del livello diagnostico costruito sopra gli output della pipeline.

## Slide 2
MOTIVAZIONE
02
Perché serve un agente
Gli output tecnici sono corretti ma difficili da leggere per un utente finale.
01-08
pipeline tecnica
SPICE
verifica numerica
chat
interfaccia naturale
evidenze
diagnosi tracciabile
Problema: Graph JSON, node map, netlist e stdout/stderr sono utili per validazione scientifica, ma non rispondono direttamente a domande come “perché la lampada non si accende?”.
Soluzione: una chat diagnostica che legge gli output già prodotti, distingue fatti e ipotesi, e propone verifiche simulabili senza alterare la run base.
Sintesi: l’agente rende interrogabile la Pipeline 2.0.

## Slide 3
PRINCIPIO
03
Idea centrale: diagnosi grounded
L’agente non inventa il circuito: usa gli artefatti come fonte di verità.
pipeline tecnica
risultati SPICE
contesto diagnostico
agente AI
• dati certi: Graph JSON, node map, valori dichiarati
• risultati simulati: netlist, stdout, stderr, CSV/plot
• assunzioni: valori manuali, modelli SPICE, stati switch
• ipotesi: spiegazioni diagnostiche da confermare con scenari
Regola chiave
Ogni conclusione deve poter essere ricondotta a un file originale o a uno scenario eseguito.

## Slide 4
ARCHITETTURA
04
Dove si aggancia nella Pipeline 2.0
Il punto minimo è dopo 08_spice_run: prima esiste solo la netlist, dopo esiste il risultato ngspice.
01
io
02
normalize
03
node_map
04
values
05
profiles
06
rules
07
spice_emit
08
spice_run
09
web_chat
10
context
11
agent
12
scenarios
01-08 producono artefatti tecnici:
Graph JSON, valori, regole, netlist, log ngspice e risultati numerici.
09 è il ponte operativo:
riceve il sintomo, chiama 10, chiama 11, mostra la risposta e passa eventuali scenari a 12.
10-12 non sostituiscono la pipeline:
indicizzano, spiegano e creano copie scenario senza sovrascrivere la base run.
base run originale intoccabile

## Slide 5
WEB CHAT
05
09_web_chat: interfaccia locale e orchestratore
Non è un backend permanente: è un server locale temporaneo per interrogare gli output.
Run selector
Base run
Scenario 1
Scenario 2
...
Evidence panel
SPICE summary
Netlist
stdout / stderr
Graph / values / node map
Tran plot / CSV
Diagnostic chat
Utente scrive il sintomo
Agente risponde in Markdown
Scenario: “esegui scenario 1”
Dettagli esecuzione richiudibili
• conversazione mantenuta dal browser per batch/circuito
• risposte chat salvate in file dedicati per non sovrascrivere esperimenti
• scenario run visibile in sidebar dopo esecuzione
• selettore modello implementato; immagine usata solo quando serve

## Slide 6
CONTESTO
06
10_diagnostic_context.json: manifest leggero
Il contesto non duplica tutti i file: indica dove sono e come usarli.
[SOURCE FORMAT]
[BATCH / CIRCUIT]
[USER PROBLEM]
[PIPELINE2 OUTPUT DIR]
[MINI SUMMARY]
[ARTIFACT PATHS]
[IMAGE ACCESS POLICY]
[AGENT MODE]
[AGENT RULES]
11_agent_readonly.py
1. legge il manifest
2. sceglie gli artefatti utili
3. carica file originali
4. costruisce il prompt
5. chiama il modello
6. salva la risposta
Mini-summary tecnico
spice_status
exit_code
elementi emessi/saltati
warning count
node count
singleton nodes
presenza di CSV/plot.
fonte di verità = file originali 01-08

## Slide 7
AGENTE V1
07
Prima versione dell’agente: solo lettura
Obiettivo: spiegare pipeline e ngspice rispetto al problema utente, senza modificare nulla.
1
utente sceglie batch e circuito
2
scrive il problema
3
11 legge il manifest
4
carica gli artefatti
5
analizza graph, node map, valori e SPICE
6
produce diagnosi
7
salva output
In questa fase lo step 11 può proporre scenari, ma non li applica.
La modifica reale avviene solo quando l’utente sceglie esplicitamente uno scenario e 09 passa il JSON tecnico allo step 12.

## Slide 8
AGENTE V1
08
Cosa può fare e cosa non deve fare
Il comportamento è limitato per rendere l’esperimento difendibile nella tesi.
DEVE FARE
• spiegare stato ngspice, stdout e stderr
• collegare risultati SPICE al sintomo utente
• dire quali componenti entrano nella netlist
• segnalare componenti saltati o semplificati
• separare fatti, simulazione e ipotesi
• proporre al massimo scenari candidati
NON DEVE FARE
• modificare netlist o Graph JSON
• inventare connessioni mancanti
• inventare valori assenti
• usare immagine di default
• eseguire ngspice direttamente
• trattare PARTIAL come circuito completo
read-only significa: interpreta, spiega, propone

## Slide 9
PROMPT
09
Contratto di risposta stabile
Una struttura fissa riduce risposte vaghe e rende più facile valutare l’agente.
1
Stato simulazione
2
Evidenze principali
3
Diagnosi sul sintomo
4
Limiti diagnosi
5
Scenari proposti
Il formato obbliga il modello a partire da ciò che è stato davvero simulato, poi a spiegare il sintomo e solo alla fine a proporre scenari.
Gli scenari read-only restano proposte.
Devono essere self-contained, ordinati e traducibili in primitive validate dalla pipeline.

## Slide 10
GROUNDING
10
Livello di affidabilità: READY, PARTIAL, NOT_READY
Lo stesso sintomo va letto in modo diverso a seconda dello stato del circuito.
READY
Valori e modelli sufficienti. Netlist eseguibile. SPICE produce risultati utilizzabili.
L’agente può usare numeri simulati.
PARTIAL
Componenti semplificati, saltati o non supportati. La netlist rappresenta solo una parte del circuito.
L’agente deve essere prudente.
NOT_READY
Dati insufficienti: terminali scollegati, valori mancanti, modelli assenti, IC complessi o graph non affidabile.
Diagnosi solo preliminare.
In ogni risposta: Graph JSON ≠ simulazione ≠ ipotesi. Questi livelli non vanno mai mescolati.

## Slide 11
GROUNDING
11
Policy sull’immagine originale
Default graph-grounded; image-assisted solo come fallback diagnostico.
Modalità base
graph-grounded agent
L’agente lavora su Graph JSON, node map, valori, netlist e risultati ngspice.
Fallback
image-assisted agent
L’immagine viene usata se gli output strutturati suggeriscono un possibile errore del Graph JSON.
• ngspice fallisce con nodi flottanti o matrice singolare utile
• terminali importanti scollegati o nodi singleton
• componenti critici saltati per topologia o valori mancanti
• differenza sospetta tra graph, netlist e risultato SPICE
• componenti complessi rappresentati solo parzialmente

## Slide 12
SCENARI
12
Separazione dei ruoli
La sicurezza dell’esperimento nasce dal fatto che agent, pipeline e utente non fanno la stessa cosa.
Agente
interpreta
spiega
propone scenari
Pipeline
valida
copia
modifica solo run scenario
riesegue SPICE
Utente
formula sintomo
sceglie esplicitamente
ferma o continua
agente ≠ esecutore libero di netlist

## Slide 13
SCENARI
13
Scenario controllato: base run ≠ scenario run
Lo scenario è una modifica simulativa su copie, non una correzione invisibile della pipeline.
Sintomo
Diagnosi base
Scenario JSON
Cartella separata
ngspice scenario
Confronto
Nuova diagnosi
outputs/.../<circuit>/
|-- 01_graph.json
|-- 07_netlist.cir
|-- 08_spice_run.json
`-- scenarios/<scenario_id>/
|-- scenario.json
|-- base_snapshot/
|-- run/
`-- scenario_comparison.json
Regola fondamentale
Gli output originali non vengono sovrascritti.
Ogni scenario salva cosa ha cambiato e produce un confronto base/scenario.

## Slide 14
SCENARI
14
Primitive implementate nello step 12
Poche azioni generali, validate dalla pipeline, coprono molti scenari diagnostici.
drive_node_voltage
aggiunge sorgente di test su nodo esistente
VSCENARIO_N002 N002 0 DC 5
change_source_value
modifica valore di sorgente SPICE già emessa
VVCC → DC 10V
change_component_value
modifica componente semplice già in netlist
Rresistor22_4 → 33k
close_switch
chiude switch con piccola resistenza nella run scenario
RSCENARIO_switch N1 N2 1m
Gli esiti diagnostici sono separati dalle primitive: resolved_candidate, partially_resolved, not_resolved, unknown.

## Slide 15
SCENARI
15
Ciclo iterativo e budget scenari
L’agente può continuare a ragionare sui risultati, ma entro limiti espliciti.
Run base
+
scenario già eseguiti
scenario_comparison.json
base vs scenario
warning count
grandezze compare
Nuova risposta
risolto?
parziale?
serve combinare?
serve fermarsi?
Guardrail attuale
max 5 scenari per circuito.
Se resta un solo scenario, l’agente deve proporre un solo test finale.
Se il budget è esaurito, deve dare una conclusione diagnostica.

## Slide 16
ESPERIMENTO
16
Esperimento 1: cosa è stato verificato
La web chat è stata usata sul Batch A per testare il ciclo completo agente-scenari.
10
circuiti Batch A citati
9
report dettagliati forniti qui
4
primitive scenario implementate
5
budget max scenari/circuito
• apertura web chat per i circuiti, selezione run e visualizzazione artefatti
• risposta agente read-only su sintomo naturale dell’utente
• parsing di frasi come “esegui scenario 1” o “esegui questo scenario”
• creazione di scenario run separata e confronto automatico base/scenario
• domande successive su scenari già eseguiti e conclusione finale
Nota: a03 è citato nel documento generale come caso topologico/image-assisted; in questo blocco sono dettagliati a01, a02, a04-a10.

## Slide 17
ESPERIMENTO
17
Mappa dei casi sperimentali (1/2)
Casi semplici, warning numerici e primo amplificatore analogico.
Circuito
Base run
Scenari chiave
Conclusione
a01
success pulito; LED attivo, lampada a 0
drive N002 → lamp current > 0
lampada non pilotata nella base run
a02
success con warning su N001; no current path
singoli + combinato → parziale
limite topologico / graph da verificare
a04
success pulito + .tran; BJT coerente
aumenta ampiezza ingresso
uscita piccola per ingresso troppo piccolo
a05
success con warning; VMON = 0 V
drive N003 → VMON sale
rilevamento sano, ingresso non pilotato
a06
success pulito + .tran; amplificatore VCC/VEE
5 scenari su ingresso, VCC, base, emettitore
root cause localizzata su base N002

## Slide 18
ESPERIMENTO
18
Mappa dei casi sperimentali (2/2)
Casi con assenza di eccitazione, interazione RC-sorgente e mancato trasferimento di alimentazione.
Circuito
Base run
Scenari chiave
Conclusione
a07
success pulito; nessuna vera sorgente
drive PWR, drive AC_INPUT, close RESET
rami sani; manca eccitazione nella netlist
a08
success pulito + .tran; LED non lampeggia netto
source amplitude, C1, Rbase
interazione sorgente + temporizzazione RC
a09
success con warning N002; rami separati
LED diretto; lampada richiede N004 + switch
carichi reattivi, alimentazione non trasferita
a10
success pulito; switch porta N002 a 5V
lampada su N004, LED su N003
carichi sani; feed non arriva a N003/N004
L’esperimento non valuta solo “SPICE success/failure”. Valuta se l’agente sa trasformare il risultato in una spiegazione e in scenari utili.

## Slide 19
RISULTATI
19
Pattern 1 - ramo non pilotato
a01 e a05 mostrano il caso più didattico: il componente non è guasto, manca il pilotaggio.
a01
Sintomo: lampada spenta
Base: N002=0, N004=0, lamp current=0
Scenario: drive N002 a 5V
Esito: corrente lampada ≈ 4.76 mA
a05
Sintomo: VMON legge 0V
Base: nessuna sorgente, N001=0
Scenario: drive N003 a 5V
Esito: N001 sale a 5V; TEST escluso
Valore per la tesi: l’agente riconosce un sintomo locale e propone il nodo naturale da pilotare, senza correggere il graph.

## Slide 20
RISULTATI
20
Pattern 2 - scenario elettrico non basta
a02 è utile perché mostra il limite tra diagnosi elettrica e revisione topologica.
Base run
ngspice riesce, ma con warning numerici su N001.
Nessun ramo assorbe corrente: batteria a 5V, ma nessun percorso utile.
Scenari singoli
close_switch → not_resolved
drive N004 → partially_resolved
drive N003 → partially_resolved
Scenario composto
drive N004 + close_switch crea corrente nel ramo resistivo, ma non nella batteria reale.
Conclusione: serve verifica graph/immagine.
lezione: not_resolved può essere comunque informativo

## Slide 21
RISULTATI
21
Pattern 3 - circuito sano, sintomo di prestazione
a04 valida il comportamento analogico: non sempre la diagnosi è topologica.
Base run
Amplificatore BJT con 2N2222, .tran, CSV e plot.
Bias coerente: base ≈ 1.52V, emettitore ≈ 0.877V, collettore ≈ 3.08V.
Sintomo
“Uscita troppo debole o quasi nulla”.
L’agente riconosce che N006 in DC vale 0V per il condensatore di accoppiamento, non per errore.
Scenario 1
Aumentare Vsignal_source23_1 da 10mV a 100mV.
Output N006: circa 0.092Vpp → 0.943Vpp.
Diagnosi confermata.

## Slide 22
RISULTATI
22
Pattern 4 - localizzazione progressiva della causa
a06 non si chiude con il primo scenario: il valore è nel ciclo iterativo.
scenario 1
riduce ingresso
conferma parziale
scenario 2
riduce VVCC
conferma parziale
scenario 3
forza base N002
base domina
scenario 4
test emettitore
effetto minore
scenario 5
blocca base al DC nominale
uscita quasi nulla
Conclusione finale
Non risolto formalmente, ma localizzato con buona forza attorno al nodo base N002 e alla rete che governa polarizzazione/pilotaggio. Il ramo emettitore è secondario.

## Slide 23
RISULTATI
23
Pattern 5 - netlist simulabile ma senza eccitazione
a07 mostra che SPICE success non significa circuito funzionante.
Diagnosi base
La netlist non contiene sorgenti SPICE reali.
LED e voltmetro restano a zero non perché i rami siano guasti, ma perché non sono pilotati.
Scenario LED
drive N002 a 5V → LED conduce, id ≈ 6.3mA.
Ramo LED funzionale.
Scenario VAC
drive N001 con SIN(0 5 50) → VAC vede segnale ≈ 10Vpp.
Ramo misura funzionale.
RESET chiuso non cambia i sintomi: è un test di esclusione, non la causa principale.

## Slide 24
RISULTATI
24
Pattern 6 - interazione sorgente + temporizzazione RC
a08 è un caso in cui la diagnosi finale non è monocausale.
Scenario 3
Ccapacitor4_1: 10u → 1u
N001 vpp: 2.94 → 4.82
N004 vpp: 2.93 → 3.79
N003 vpp: 6.44 → 7.23
RC rilevante
Scenario 4
Rresistor22_4: 68k → 33k
N001 quasi invariato
N004 quasi invariato
N003 quasi identico
Rbase non dominante
Scenario 1
PULSE 0-5V → 0-10V
N001 vpp: 2.94 → 5.85
N004 vpp: 2.93 → 5.69
N003 vpp: 6.44 → 12.96
Sorgente molto forte
conclusione: non solo RC, ma interazione sorgente + RC

## Slide 25
RISULTATI
25
Pattern 7 - mancato trasferimento verso i carichi
a09 e a10 convergono: i carichi finali reagiscono, ma la base run non li alimenta.
a09
Batteria + fusibile presenti.
LED reagisce quando N005 è alimentato.
Lampada reagisce solo con N004 alimentato + switch chiuso.
Conclusione: alimentazione non trasferita ai rami finali.
a10
Chiudere switch porta N002 a 5V, ma N003/N004 restano inattivi.
Lampada sana su N004.
LED sano su N003.
Conclusione: feed/connector non porta alimentazione ai carichi.
Formulazione prudente: non “connector fisico guasto”, ma “topologia/netlist attuale non trasferisce alimentazione ai nodi dei carichi”.

## Slide 26
VALUTAZIONE
26
Cosa ha dimostrato bene l’agente
Il primo esperimento conferma che il flusso è praticabile e spiegabile.
• legge correttamente lo stato ngspice: success pulito, success con warning, caso topologico
• collega le grandezze SPICE ai nodi reali usando la node map
• non inventa sorgenti o collegamenti assenti nei file
• sceglie scenari naturali: ingressi, connettori, sorgenti, switch, componenti già emessi
• aggiorna la diagnosi dopo i risultati, distinguendo resolved_candidate da partial/not_resolved
• quando gli scenari elettrici non bastano, riconosce il limite topologico/graph
ramo non pilotato
5
analogico/localizzato
3
limite topologico
1

## Slide 27
VALUTAZIONE
27
Limiti da dichiarare nella tesi
L’agente produce diagnosi motivate, non verità fisiche assolute.
Dipendenze
qualità Graph JSON
correttezza node map
valori disponibili
modelli SPICE
datasheet/device profile
completezza del sintomo
Rischi
scenari troppo fini
conclusioni troppo forti
confusione tra base e scenario
componenti complessi semplificati
PARTIAL letto come completo
Mitigazioni
risposta strutturata
fonti originali
primitive validate
cartelle scenario separate
budget max 5
image-assisted solo se motivato

## Slide 28
VALUTAZIONE
28
Metriche semplici per valutare l’esperimento
Dai report Batch A si può costruire una tabella sintetica riproducibile.
SPICE status
success / warning / failed
Copertura netlist
componenti emessi, saltati, semplificati
Qualità risposta
usa evidenze? distingue ipotesi? dichiara limiti?
Scenari
numero eseguiti, primitive usate, self-contained
Outcome
resolved, partial, not_resolved, topological limit
Chiusura
problema risolto, causa localizzata, inconclusivo
Obiettivo della validazione successiva
Non cambiare prompt circuito per circuito: misurare quanto lo stesso schema generale regge su più casi.

## Slide 29
ROADMAP
29
Prossimi passi dopo Esperimento 1
Prima consolidare il ciclo agente-scenari, poi migliorare visualizzazione e automazione.
1
congelare report a01-a10 e tabella sintetica
2
definire metriche di valutazione per la tesi
3
estendere test a nuovi circuiti simulabili e topologici
4
migliorare pannelli web più usati: netlist, log, scenario comparison
5
valutare modalità semi-automatica multi-scenario
6
sviluppare Animated SPICE Viewer
Viewer futuro
immagine originale + overlay con nodi, tensioni, correnti e rami attivi, senza sostituire ngspice.

## Slide 30
SINTESI
30
Sintesi finale
La prima versione è già una base solida per una sezione di tesi e una demo.
pipeline
produce fatti strutturati
ngspice
verifica numericamente
agente
spiega, dialoga, propone scenari
Forma difendibile:
una chat diagnostica grounded su Graph JSON, node map, valori, netlist, risultati SPICE e scenari controllati, consapevole dei propri limiti.