## Slide 1
Object Detection e Diagnosi AI
di circuiti elettrici
Panoramica del percorso di tesi: dataset → YOLO → Graph JSON → SPICE → agente diagnostico
Dataset
Roboflow + bbox
YOLOv11
object detection
Pipeline 1.0
Graph JSON
Pipeline 2.0
SPICE/ngspice
Agente
CHAT + AGENT
Obiettivo: trasformare immagini di schemi elettrici in evidenze strutturate, simulabili e interrogabili da un agente AI.
Marco Profilo
01

## Slide 2
Visione del progetto
Una pipeline end-to-end, modulare e verificabile
Panoramica percorso di tesi
02
Immagine
schema elettrico
YOLO
componenti
Terminali
OCR + pin
Graph JSON
nodi + fili
SPICE
netlist + run
Agente
scenari + risposta
PRINCIPIO GUIDA
Non ricostruzione perfetta dello schema, ma rappresentazione tecnica controllabile.
Ogni step produce artefatti leggibili e versionabili.
Le assunzioni sono dichiarate nei file YAML, non nascoste nel codice.
La base run non viene mai modificata: ogni test è una copia scenario.
Il modello AI ragiona su evidenze, non su ipotesi libere.
OUTPUT TECNICI
01
bbox + istanze
02
Graph JSON
03
netlist SPICE
04
ngspice OP/TRAN
05
scenario_comparison
06
viewer SVG + diagnosi
Stesso schema logico per circuiti semplici e complessi: cambia il livello di simulabilità, non il metodo.

## Slide 3
Dataset e augmentation
Costruzione della base dati per object detection
Panoramica percorso di tesi
03
627
immagini annotate
YOLO
formato bbox + classi
1024
risoluzione input
DATASET ROBOFLOW
Annotazione manuale dei componenti con bounding box.
Esportazione in formato YOLO per train/validation/test.
Label e split mantenuti tracciabili tra esperimenti.
VARIANTI GENERATE
RGB baseline
dataset originale
Grayscale
conversione immagini, label identiche
Aug v1
rotazioni leggere + rumore
Aug v2 compose
schemi affiancati + padding
Strong v3
rotazioni 25–45°, traslazioni 8–15%
La versione finale scelta per il training YOLO è la variante RGB con augmentation strong v3.
exp11b1_yolo11_rgb_aug_strong_v3

## Slide 4
Benchmark YOLO e scelta del modello
YOLOv7, YOLOv8 e YOLOv11 confrontati su varianti di dataset
Panoramica percorso di tesi
04
Scelta finale: YOLOv11 RGB + strong augmentation v3 — miglior mAP@0.5:0.95 (0,6687) e F1 molto vicino al massimo (0,9168).
Risultati chiave
Configurazione | Precision | Recall | F1 | mAP@0.5 | mAP@0.5:0.95
YOLOv11 RGB + strong v3 | 0,9379 | 0,8967 | 0,9168 | 0,9559 | 0,6687
F1 massimo: exp11 aug v1 = 0,9215; scelta finale = miglior mAP@0.5:0.95 con F1 quasi equivalente.

## Slide 5
Verifica dell'output della Pipeline 1.0
Due quality gate: fedeltà topologica e utilità per il troubleshooting
Panoramica percorso di tesi
05
Prima di usare il Graph JSON nelle fasi successive, l'output viene verificato su due livelli indipendenti.
01 IMAGE ↔ GRAPH
Fedeltà topologica
Immagine
+
Graph JSON
GPT-5.4 judge
4 batch · 38 circuiti verificati
Controllo di terminali, pin e connessioni
Solo ciò che è visibile: nessun datasheet
02 DIAGNOSI SUI SINTOMI
Utilità diagnostica
JSON + datasheet
JSON + immagine + datasheet
8 GPT → GPT-5.5 judge
2 batch · 16 circuiti · 256 diagnosi
Stesso sintomo e doppia modalità di input
Risposta, token, latenza e costo salvati
Perché due test?
Un grafo può essere fedele all'immagine ma non ancora simulabile. Il primo gate misura la topologia; il secondo misura quanto quella struttura supporta una diagnosi tecnica.
Notes: Questa slide distingue due verifiche. La prima confronta direttamente immagine e Graph JSON su 38 circuiti: non giudica se il circuito funziona, ma solo se il grafo descrive i fili e i terminali visibili. La seconda misura l'utilità diagnostica su 16 circuiti: otto modelli ricevono il JSON con o senza immagine e le risposte vengono poi valutate da un judge separato. In totale sono state analizzate 256 diagnosi.

## Slide 6
GPT judge: prompt, regole e valutazione
Output JSON vincolato per rendere il confronto uniforme e ripetibile
Panoramica percorso di tesi
06
PROMPT IMAGE ↔ GRAPH
Input al judge multimodale
Immagine originale
Graph JSON
YAML terminali
Regole rigorose
I collegamenti terminale-terminale dichiarati nel JSON coincidono con l'immagine?
Niente datasheet, valori o giudizio sul funzionamento. Le ambiguità finiscono in uncertain_points.
SCORING TOPOLOGICO /100
Componenti endpoint
10
Terminali e pin
25
Connessioni del graph
55
Semantica visibile
10
DECISIONE
VERY HIGH 90-100
HIGH 75-89
MEDIUM 55-74
LOW 0-54
SECONDO JUDGE: QUALITÀ DIAGNOSTICA /21
7 criteri × 0-3: comprensione · datasheet · uso input · accuratezza priorità · controlli pratici · assenza di allucinazioni
Output: score, verdetto, Top-1/Top-3, errori gravi e allucinazioni.
JSON judge
CSV + report
Aggregazioni
Grafici
Critici / maggiori / minori · usable_as_graph_base
Notes: Il prompt del primo judge limita esplicitamente il compito alla fedeltà topologica. L'immagine è la fonte visiva principale, il JSON è l'ipotesi da verificare e il file YAML serve solo come vocabolario dei terminali. Il punteggio assegna 55 punti su 100 alle connessioni del grafo, quindi gli errori topologici pesano più degli errori semantici. Il secondo judge, GPT-5.5, valuta invece le diagnosi su sette criteri da zero a tre; nel prompt non viene inserito il nome del modello valutato. I risultati strutturati vengono convertiti in CSV, report e grafici.

## Slide 7
Pipeline 1.0: dall’immagine al Graph JSON
Object detection, terminali e collegamenti elettrici
Panoramica percorso di tesi
07
CATENA TECNICA 01–06
01
detect
01_detect_components
02
instances
02_assign_instances
03
terminals
03_estimate_terminals
04
wires
04_extract_wires
05
graph
05_build_terminal_graph
06
report
06_render_graph_report
RAPPRESENTAZIONE
Il Graph JSON diventa il contratto tra computer vision, giudizio automatico, SPICE e agente.
Componenti con istanza stabile: resistor22.1, led12.1, ecc.
Terminali stimati con orientamento, OCR e regole per componenti IC.
Wire e giunzioni trasformati in connessioni terminale-terminale.
Warning conservati: nodi incerti, terminali scollegati, stati switch.
Graph JSON
{
"components": [...],
"terminals": [...],
"connections": [...],
"visible_semantics": {
"switch_state": "open",
"polarity": "known"
},
"warnings": [...]
}
output riusabile

## Slide 8
Risultati della verifica
Graph JSON generalmente fedele; l'immagine è utile ma non sempre determinante
Panoramica percorso di tesi
08
FEDELTÀ IMMAGINE ↔ GRAPH
Score medio per batch /100
A
93,0
B
89,5
C1
93,6
C2
93,6
92,4/100 media
38/38 usabili
32 VERY HIGH · 4 HIGH · 2 MEDIUM · 0 LOW
DIAGNOSI: QUANTO AGGIUNGE L'IMMAGINE?
Score medio /21
256 run
JSON + datasheet
JSON + immagine
Batch v1
15,67
15,94
Batch v2
14,94
15,31
Delta score +0,32
Top-1 +3,9 pp
Top-3 85,2%
Migliore qualità: GPT-5.4 = 19,13/21; i modelli mini riducono il costo.
MESSAGGIO CHIAVE
Il Graph JSON conserva già gran parte dell'informazione necessaria al troubleshooting. L'immagine è complementare: può aiutare, essere neutra o introdurre rumore a seconda del circuito e del modello.
Limite: un solo judge e una sola run per combinazione; benchmark uniforme, non validazione statistica multi-rater.
Notes: La verifica image-graph produce una media complessiva di circa 92,4 su 100. Tutti i 38 grafi sono giudicati utilizzabili come base: 32 VERY HIGH, quattro HIGH e due MEDIUM, senza casi LOW. Nel benchmark diagnostico, aggregando i due batch, aggiungere l'immagine porta lo score medio da 15,30 a 15,63 su 21. Il miglioramento medio è piccolo e non sistematico: nel batch v1 la Top-1 peggiora, mentre nel batch v2 migliora. Il risultato sostiene quindi che il JSON sia già informativo e che l'immagine vada considerata come supporto complementare.

## Slide 9
Pipeline 2.0: Graph JSON → SPICE
Trasformare il grafo in netlist simulabile e contesto diagnostico
Panoramica percorso di tesi
09
INPUT
Graph JSON
componenti + terminali + wire
values.yaml
valori e assunzioni dichiarate
SPICE YAML
classi, modelli, override
STEP TECNICI
01 io
02 normalize
03 node map
04 values
06 rules
07 spice emit
08 ngspice
10 context
OUTPUT
07_netlist.cir
netlist SPICE
08_tran.csv
forme d’onda
10_context.json
pacchetto per agente
viewer 13–15
schema equivalente
Regola ingegneristica: la pipeline non inventa collegamenti o modelli. Se qualcosa manca, viene dichiarato come warning o assunzione.

## Slide 10
Scenari controllati e viewer visuale
Ogni ipotesi diagnostica produce una run separata e confrontabile
Panoramica percorso di tesi
10
RUNTIME SCENARIO
scenario.json
azione proposta
base snapshot
copia immutabile
run SPICE
netlist alternativa
comparison
base vs scenario
viewer
SVG interattivo
PRIMITIVE VALIDATE
Stato / valori
close_switch
change_source_value
change_component_value
Topologia
connect_nodes
feed_nodes_from_source_node
add_resistor_between_nodes
Stimoli / transitori
add_voltage_source_between_nodes
drive_node_voltage
set_initial_node_voltage

## Slide 11
Modalità CHAT: diagnosi guidata
L’utente sceglie quali scenari eseguire, la pipeline conserva ogni decisione
Panoramica percorso di tesi
11
FLUSSO OPERATIVO
Sintomo utente
domanda naturale
Agente read‑only
analisi artefatti
Proposte
scenari candidati
Conferma utente
esegui scenario N
Runner
ngspice + viewer
Risposta
interpretazione confronto
COSA DIMOSTRA
Il sistema sa trasformare domande come “la lampada non si accende” in ipotesi elettriche eseguibili.
History e scenario registry rendono ripetibile la conversazione.
Gli scenari sono self-contained: ogni run riparte dalla base e non sporca gli output originali.
Utile per debug, validazione manuale e raccolta di casi studio per la tesi.

## Slide 12
Modalità AGENT: automazione controllata
L’agente propone, esegue e confronta scenari fino a una conclusione
Panoramica percorso di tesi
12
CICLO AUTONOMO
1
decide
run / stop
2
valida
whitelist
3
esegue
SPICE + viewer
4
confronta
expect + metriche
5
conclude
resolved / localized
GUARDRAIL IMPLEMENTATI
Massimo 2 scenari per decisione e 5 run per circuito.
Primitive ammesse tramite whitelist rigida.
Scenari duplicati rifiutati senza consumare budget.
expect, gain e temporal_expect per verifiche OP/TRAN.
Stati finali distinti: resolved, localized, topology_issue, inconclusive.
Differenza chiave
CHAT assiste l’utente.
AGENT chiude il ciclo diagnostico in autonomia controllata.

## Slide 13
Validazione sperimentale
Batch A e Batch B usati per verificare SPICE, scenari e agente
Panoramica percorso di tesi
13
15
circuiti documentati
2
modalità: CHAT + AGENT
5
max run scenario/circuito
BATCH A — CIRCUITI SEMPLICI / DISCRETI
a01/a02
continuità e alimentazione mancante
a04/a06
amplificazione, gain e distorsione
a08
lampeggio con duty cycle e temporal_expect
a09/a10
carichi multipli: lampada + LED
BATCH B — CIRCUITI PIÙ COMPLESSI
b02
multivibratore simmetrico: .ic iniziale
b03
monitor batteria: sequenza rosso/giallo/verde
b04
caricabatteria: corrente D4 transitoria
b05/b06
radio/audio: iniezione controllata del segnale
b10
switch simbolico: stato ON/OFF
Risultato: la pipeline è stata validata come flusso di diagnosi tecnico-riproducibile; l’aggregazione quantitativa CHAT–AGENT è il prossimo step naturale.
Sintesi delle validazioni
Area | Cosa è stato verificato | Risultato operativo
Graph JSON | judge immagine ↔ graph | grafi utilizzabili; casi critici isolati
Diagnosi GPT | score, Top‑1/Top‑3, errori gravi, costo | benchmark modelli e compromesso score‑costo
Pipeline 2.0 | OP/TRAN, scenari e viewer su Batch A/B | flusso SPICE riproducibile su 15 circuiti
CHAT + AGENT | modalità guidata e ciclo autonomo controllato | validati; aggregazione quantitativa CHAT‑AGENT come next step
Sintesi delle validazioni
Area | Cosa è stato verificato | Risultato operativo
Graph JSON | judge immagine ↔ graph | grafi utilizzabili; casi critici isolati
Diagnosi GPT | score, Top‑1/Top‑3, errori gravi, costo | benchmark modelli e compromesso score‑costo
Pipeline 2.0 | OP/TRAN, scenari e viewer su Batch A/B | flusso SPICE riproducibile su 15 circuiti
CHAT + AGENT | modalità guidata e ciclo autonomo controllato | validati; aggregazione quantitativa CHAT‑AGENT come next step

## Slide 14
Risultato del percorso
Una pipeline completa che unisce computer vision, rappresentazione strutturata, simulazione elettrica e diagnosi agentica.
01
Dataset + benchmark YOLO
627 immagini, augmentation e scelta YOLOv11 strong v3
02
Pipeline 1.0
da detection a Graph JSON con terminali, OCR e warning
03
Judge GPT
verifica Graph JSON e diagnosi su sintomi con datasheet
04
Pipeline 2.0
Graph JSON → netlist SPICE → ngspice OP/TRAN
05
Agente diagnostico
CHAT guidata, AGENT autonomo, scenari e viewer
14