## Slide 1
Object Detection e Diagnosi AI
di circuiti elettrici
Panoramica del percorso di tesi: dataset → YOLO → Graph JSON → SPICE → agente diagnostico
Dataset
Roboflow + bbox
YOLOv11
object detection
Pipeline 1.0
Graph JSON
Pipeline 2.0
SPICE/ngspice
Agente
CHAT + AGENT
Obiettivo: trasformare immagini di schemi elettrici in evidenze strutturate, simulabili e interrogabili da un agente AI.
Marco Profilo
01

## Slide 2
Visione del progetto
Una pipeline end-to-end, modulare e verificabile
Panoramica percorso di tesi
02
Immagine
schema elettrico
YOLO
componenti
Terminali
OCR + pin
Graph JSON
nodi + fili
SPICE
netlist + run
Agente
scenari + risposta
PRINCIPIO GUIDA
Non ricostruzione perfetta dello schema, ma rappresentazione tecnica controllabile.
Ogni step produce artefatti leggibili e versionabili.
Le assunzioni sono dichiarate nei file YAML, non nascoste nel codice.
La base run non viene mai modificata: ogni test è una copia scenario.
Il modello AI ragiona su evidenze, non su ipotesi libere.
OUTPUT TECNICI
01
bbox + istanze
02
Graph JSON
03
netlist SPICE
04
ngspice OP/TRAN
05
scenario_comparison
06
viewer SVG + diagnosi
Stesso schema logico per circuiti semplici e complessi: cambia il livello di simulabilità, non il metodo.

## Slide 3
Dataset e augmentation
Costruzione della base dati per object detection
Panoramica percorso di tesi
03
627
immagini annotate
YOLO
formato bbox + classi
1024
risoluzione input
DATASET ROBOFLOW
Annotazione manuale dei componenti con bounding box.
Esportazione in formato YOLO per train/validation/test.
Label e split mantenuti tracciabili tra esperimenti.
VARIANTI GENERATE
RGB baseline
dataset originale
Grayscale
conversione immagini, label identiche
Aug v1
rotazioni leggere + rumore
Aug v2 compose
schemi affiancati + padding
Strong v3
rotazioni 25–45°, traslazioni 8–15%
La versione finale scelta per il training YOLO è la variante RGB con augmentation strong v3.
exp11b1_yolo11_rgb_aug_strong_v3

## Slide 4
Benchmark YOLO e scelta del modello
YOLOv7, YOLOv8 e YOLOv11 confrontati su varianti di dataset
Panoramica percorso di tesi
04
Scelta finale: YOLOv11 RGB + strong augmentation v3 — miglior mAP@0.5:0.95 (0,6687) e F1 molto vicino al massimo (0,9168).
Risultati chiave
Configurazione | Precision | Recall | F1 | mAP@0.5 | mAP@0.5:0.95
YOLOv11 RGB + strong v3 | 0,9379 | 0,8967 | 0,9168 | 0,9559 | 0,6687
F1 massimo: exp11 aug v1 = 0,9215; scelta finale = miglior mAP@0.5:0.95 con F1 quasi equivalente.

## Slide 5
Benchmark diagnostico: come è stato costruito
Due batch, due modalità di input e una valutazione tecnica uniforme
Panoramica percorso di tesi
05
MATRICE SPERIMENTALE
16 circuiti · 8 modelli · 256 run
Batch
Circuiti
Tipologia
Run
v1
8
IC, audio, motori, convertitori
128
v2
8
timer, display, discreti, audio
128
Totale
16
8 modelli × 2 input
256
JSON + datasheet
vs
JSON + immagine + datasheet
Ogni modello produce una diagnosi ordinata, motivata e accompagnata da controlli pratici.
GPT-5.5 JUDGE
7 criteri × 0-3 = 21 punti
Comprensione circuito
Uso datasheet
Uso JSON / immagine
Accuratezza diagnostica
Priorità delle cause
Controlli pratici
Assenza di allucinazioni
Top-1
Top-3
Errori
Costo
Latenza
COME SI OTTIENE IL DATO
Il judge vede JSON, immagine, datasheet, sintomo e risposta; il nome del modello non è nel prompt. Gli output strutturati vengono aggregati per modello, input e circuito.
Nota: una sola run per combinazione; confronto uniforme, non validazione statistica multi-rater.
Notes: Il benchmark diagnostico usa due batch indipendenti di otto circuiti ciascuno. Ogni circuito viene eseguito con otto modelli e due modalità di input, per un totale di 256 diagnosi. GPT-5.5 valuta ogni risposta sul contesto tecnico completo con sette criteri da zero a tre. Oltre allo score su 21 vengono salvati Top-1, Top-3, errori, allucinazioni, token, latenza e costo. Il nome del modello non è inserito nel prompt del judge.

## Slide 6
Risultati: i tre modelli più convincenti
Dati da aggregate_by_model.csv dei batch v1 e v2 · 32 run per modello
Panoramica percorso di tesi
06
SCORE MEDIO PER BATCH /21
batch v1
batch v2
GPT-5.4
19,31
18,94
GPT-5.4-mini
18,81
17,38
GPT-5-mini
17,69
17,44
0
7
14
21
GPT-5.4 resta primo; i due modelli mini sono vicini e si scambiano l'ordine nel batch v2.
MEDIA COMPLESSIVA V1 + V2
Modello
Score
Top-1
Top-3
Costo
GPT-5.4
19,13
78,1%
90,6%
$0,0716
5.4-mini
18,09
84,4%
90,6%
$0,0171
5-mini
17,56
62,5%
96,9%
$0,0082
GPT-5.4-mini
− 1,03 punti rispetto a GPT-5.4
circa 76% di costo in meno · Top-1 più alta
LETTURA FINALE
GPT-5.4 massimizza la qualità. GPT-5.4-mini è il miglior equilibrio qualità/costo. GPT-5-mini costa ancora meno e raggiunge la Top-3 più alta, ma ordina peggio la causa principale.
Costo medio del solo modello generativo; costo del judge escluso.
Notes: GPT-5.4 resta il modello con la qualità più alta in entrambi i batch. I due modelli mini sono molto vicini e nel batch v2 GPT-5-mini supera di poco GPT-5.4-mini. Sulla media complessiva, GPT-5.4 raggiunge 19,13 su 21; GPT-5.4-mini scende di circa un punto, ma costa circa il 76 per cento in meno e ha la Top-1 aggregata più alta. GPT-5-mini ottiene 17,56 su 21, ha il costo più basso e una Top-3 del 96,9 per cento, ma una Top-1 inferiore: tende quindi a includere la causa corretta senza sempre metterla al primo posto.

## Slide 7
Pipeline 1.0: dall’immagine al Graph JSON
Object detection, terminali e collegamenti elettrici
Panoramica percorso di tesi
07
CATENA TECNICA 01–06
01
detect
01_detect_components
02
instances
02_assign_instances
03
terminals
03_estimate_terminals
04
wires
04_extract_wires
05
graph
05_build_terminal_graph
06
report
06_render_graph_report
RAPPRESENTAZIONE
Il Graph JSON diventa il contratto tra computer vision, giudizio automatico, SPICE e agente.
Componenti con istanza stabile: resistor22.1, led12.1, ecc.
Terminali stimati con orientamento, OCR e regole per componenti IC.
Wire e giunzioni trasformati in connessioni terminale-terminale.
Warning conservati: nodi incerti, terminali scollegati, stati switch.
Graph JSON
{
"components": [...],
"terminals": [...],
"connections": [...],
"visible_semantics": {
"switch_state": "open",
"polarity": "known"
},
"warnings": [...]
}
output riusabile

## Slide 8
Verifica complessiva della Pipeline 1.0
Fedeltà image → graph e utilità diagnostica: risultati aggregati
Panoramica percorso di tesi
08
FEDELTÀ IMAGE → GRAPH
Score medio per batch /100
A
93,0
B
89,5
C1
93,6
C2
93,6
92,4/100 media
38/38 usabili
32 VERY HIGH · 4 HIGH · 2 MEDIUM · 0 LOW
DIAGNOSI: QUANTO AGGIUNGE L'IMMAGINE?
Score medio /21
256 run
JSON + datasheet
JSON + immagine
Batch v1
15,67
15,94
Batch v2
14,94
15,31
Delta score +0,32
Top-1 +3,9 pp
Top-3 85,2%
Lo score cresce poco: il contributo visivo dipende dal circuito e dal modello.
MESSAGGIO CHIAVE
Il Graph JSON conserva già gran parte dell'informazione necessaria al troubleshooting. L'immagine è complementare: può aiutare, essere neutra o introdurre rumore a seconda del caso.
Limite: un solo judge e una sola run per combinazione; benchmark uniforme, non validazione statistica multi-rater.
Notes: La verifica image-graph produce una media complessiva di circa 92,4 su 100. Tutti i 38 grafi sono giudicati utilizzabili come base: 32 VERY HIGH, quattro HIGH e due MEDIUM, senza casi LOW. Nel benchmark diagnostico, aggregando i due batch, aggiungere l'immagine porta lo score medio da 15,30 a 15,63 su 21. Il miglioramento medio è piccolo e non sistematico: il JSON è già informativo e l'immagine va considerata come supporto complementare.

## Slide 9
Pipeline 2.0: Graph JSON → SPICE
Trasformare il grafo in netlist simulabile e contesto diagnostico
Panoramica percorso di tesi
09
INPUT
Graph JSON
componenti + terminali + wire
values.yaml
valori e assunzioni dichiarate
SPICE YAML
classi, modelli, override
STEP TECNICI
01 io
02 normalize
03 node map
04 values
06 rules
07 spice emit
08 ngspice
10 context
OUTPUT
07_netlist.cir
netlist SPICE
08_tran.csv
forme d’onda
10_context.json
pacchetto per agente
viewer 13–15
schema equivalente
Regola ingegneristica: la pipeline non inventa collegamenti o modelli. Se qualcosa manca, viene dichiarato come warning o assunzione.

## Slide 10
Scenari controllati e viewer visuale
Ogni ipotesi diagnostica produce una run separata e confrontabile
Panoramica percorso di tesi
10
RUNTIME SCENARIO
scenario.json
azione proposta
base snapshot
copia immutabile
run SPICE
netlist alternativa
comparison
base vs scenario
viewer
SVG interattivo
PRIMITIVE VALIDATE
Stato / valori
close_switch
change_source_value
change_component_value
Topologia
connect_nodes
feed_nodes_from_source_node
add_resistor_between_nodes
Stimoli / transitori
add_voltage_source_between_nodes
drive_node_voltage
set_initial_node_voltage

## Slide 11
Modalità CHAT: diagnosi guidata
L’utente sceglie quali scenari eseguire, la pipeline conserva ogni decisione
Panoramica percorso di tesi
11
FLUSSO OPERATIVO
Sintomo utente
domanda naturale
Agente read‑only
analisi artefatti
Proposte
scenari candidati
Conferma utente
esegui scenario N
Runner
ngspice + viewer
Risposta
interpretazioneconfronto
COSA DIMOSTRA
Il sistema sa trasformare domande come “la lampada non si accende” in ipotesi elettriche eseguibili.
History e scenario registry rendono ripetibile la conversazione.
Gli scenari sono self-contained: ogni run riparte dalla base e non sporca gli output originali.
Utile per debug, validazione manuale e raccolta di casi studio per la tesi.

## Slide 12
Modalità AGENT: automazione controllata
L’agente propone, esegue e confronta scenari fino a una conclusione
Panoramica percorso di tesi
12
CICLO AUTONOMO
1
decide
run / stop
2
valida
whitelist
3
esegue
SPICE + viewer
4
confronta
expect + metriche
5
conclude
resolved / localized
GUARDRAIL IMPLEMENTATI
Massimo 2 scenari per decisione e 5 run per circuito.
Primitive ammesse tramite whitelist rigida.
Scenari duplicati rifiutati senza consumare budget.
expect, gain e temporal_expect per verifiche OP/TRAN.
Stati finali distinti: resolved, localized, topology_issue, inconclusive.
Differenza chiave
CHAT assiste l’utente.
AGENT chiude il ciclo diagnostico in autonomia controllata.

## Slide 13
Validazione sperimentale
Batch A e Batch B usati per verificare SPICE, scenari e agente
Panoramica percorso di tesi
13
15
circuiti documentati
2
modalità: CHAT + AGENT
5
max run scenario/circuito
BATCH A — CIRCUITI SEMPLICI / DISCRETI
a01/a02
continuità e alimentazione mancante
a04/a06
amplificazione, gain e distorsione
a08
lampeggio con duty cycle e temporal_expect
a09/a10
carichi multipli: lampada + LED
BATCH B — CIRCUITI PIÙ COMPLESSI
b02
multivibratoresimmetrico: .ic iniziale
b03
monitor batteria: sequenza rosso/giallo/verde
b04
caricabatteria: corrente D4 transitoria
b05/b06
radio/audio: iniezione controllata del segnale
b10
switch simbolico: stato ON/OFF
Risultato: la pipeline è stata validata come flusso di diagnosi tecnico-riproducibile; l’aggregazione quantitativa CHAT–AGENT è il prossimo step naturale.
Sintesi delle validazioni
Area | Cosa è stato verificato | Risultato operativo
Graph JSON | judge immagine ↔ graph | grafi utilizzabili; casi critici isolati
Diagnosi GPT | score, Top‑1/Top‑3, errori gravi, costo | benchmark modelli e compromesso score‑costo
Pipeline 2.0 | OP/TRAN, scenari e viewer su Batch A/B | flusso SPICE riproducibile su 15 circuiti
CHAT + AGENT | modalità guidata e ciclo autonomo controllato | validati; aggregazione quantitativa CHAT‑AGENT come next step
Sintesi delle validazioni
Area | Cosa è statoverificato | Risultatooperativo
Graph JSON | judge immagine ↔ graph | grafi utilizzabili; casi critici isolati
Diagnosi GPT | score, Top‑1/Top‑3, errorigravi, costo | benchmark modelli e compromesso score‑costo
Pipeline 2.0 | OP/TRAN, scenari e viewer su Batch A/B | flusso SPICE riproducibilesu 15 circuiti
CHAT + AGENT | modalitàguidata e cicloautonomocontrollato | validati; aggregazionequantitativa CHAT‑AGENT come next step

## Slide 14
Risultato del percorso
Una pipeline completa che unisce computer vision, rappresentazione strutturata, simulazione elettrica e diagnosi agentica.
01
Dataset + benchmark YOLO
627 immagini, augmentation e scelta YOLOv11 strong v3
02
Pipeline 1.0
da detection a Graph JSON con terminali, OCR e warning
03
Judge GPT
verifica Graph JSON e diagnosi su sintomi con datasheet
04
Pipeline 2.0
Graph JSON → netlist SPICE → ngspice OP/TRAN
05
Agente diagnostico
CHAT guidata, AGENT autonomo, scenari e viewer
14