## Slide 1
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
Dal graph JSON prodotto dalla pipeline attuale a netlist SPICE, report elettrici e agente GPT diagnostico.
graph JSON
values.yaml
ngspice
device profiles
report
GPT agent
Documento di progetto / base per stesura e presentazione finale

## Slide 2
Obiettivo della proposta
Estendere la pipeline senza sostituirla
01 / Visione
Punto di partenza
Pipeline attuale:
immagine → rilevamento → graph JSON.
Il JSON descrive componenti, terminali, collegamenti e warning.
Oggi viene usato come input per GPT con sintomo e datasheet.
Nuovo strato elettrico
Dal graph JSON si ricostruiscono i nodi elettrici.
I valori mancanti vengono inseriti in YAML.
Quando possibile si genera ed esegue una netlist SPICE.
Risultato atteso
Report elettrico e visualizzazioni.
Contesto diagnostico strutturato per GPT.
Risposte più vincolate, simulazione e datasheet.
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
2

## Slide 3
Messaggio chiave
Non simulazione perfetta, ma pipeline controllabile
01 / Visione
L’obiettivo non è trasformare ogni immagine in una simulazione perfetta.
Obiettivo realistico
Usare il graph JSON come rappresentazione intermedia tra computer vision, analisi elettrica, SPICE e diagnosi AI.
La pipeline deve funzionare per qualsiasi circuito inviato, ma il livello di analisi può cambiare:
simulazione completa → simulazione semplificata → simulazione parziale → solo report diagnostico
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
3

## Slide 4
Pipeline attuale e proposta
La nuova parte parte dal graph JSON, non dall’immagine
02 / Architettura
Pipeline attuale
Immagine circuito
Script 01–06
Graph JSON
Prompt GPT
Diagnosi topologica
Pipeline estesa
Graph JSON
Node map + YAML
Netlist SPICE
ngspice + risultati
Report + contesto GPT
Agente AI
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
4

## Slide 5
Perché partire dal graph JSON
È il ponte tra immagine, SPICE e diagnosi
02 / Architettura
Immagine
Input della pipeline di visione
Utile per controllo umano
Futuro OCR dei valori
Overlay di warning e risultati
Graph JSON
Rappresentazione strutturata
Componenti e terminali
Grafo dei collegamenti
Warning e stati riconosciuti
SPICE / GPT
SPICE richiede nodi e valori
GPT usa evidenze organizzate
Report confrontabile tra circuiti
Diagnosi più controllata
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
5

## Slide 6
Input della nuova pipeline
Il JSON non basta: viene completato in modo tracciabile
02 / Architettura
graph.json
Output della pipeline 01–06: componenti, terminali, collegamenti, stati, warning.
values.yaml
Valori, sorgenti, modelli, stati switch e nodi manuali non riconosciuti.
device_profiles.yaml
Profili IC: pin alimentazione, GND, reset, clock, enable, ingressi e uscite.
datasheet_extract.txt
Estratti datasheet per controlli pin-aware e vincoli minimi di funzionamento.
immagine originale
Supporto per verifica umana, visualizzazione e futuro OCR dei valori.
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
6

## Slide 7
Il ruolo di values.yaml
Valori elettrici, nodi manuali e assunzioni dichiarate
02 / Architettura
Esempio YAML
A10: supplies: VCC_5V: { value: 5, unit: V } components: resistor22.1: { value: 330, unit: ohm, source: image_label } lamp13.1: { value: 250, unit: ohm, source: manual_assumption } led12.1: { model: LED_RED } manual_nodes: connector5.1_pin1: VCC_5V connector5.1_pin4: GND
Perché è importante
Permette di separare il problema topologico dal problema OCR/valori.
Nodi manuali
Gestisce label non rilevate nel JSON: VDD, VCC, terminali esterni.
Tracciabilità
Ogni valore può essere etichettato come ricavato dallo schema o assunto manualmente.
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
7

## Slide 8
Output prodotti per ogni circuito
La pipeline produce sempre un risultato, anche se SPICE non gira
02 / Architettura
node_map.json
nodi elettrici ricostruiti
conversion_report.json
conversione e semplificazioni
missing_parameters.json
valori e modelli mancanti
spice_netlist.cir
netlist completa o parziale
spice_results.json
esito .op / .tran / .measure
electrical_check_report.json
controlli elettrici automatici
circuit_graph.svg/png
visualizzazione topologica
prompt_arricchito.txt
contesto GPT strutturato
diagnosi_gpt.txt
risposta finale o agente/GPT
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
8

## Slide 9
Stati della pipeline
Non tutti i circuiti devono essere simulabili allo stesso livello
02 / Architettura
READY
Valori e modelli sufficienti: netlist eseguibile e simulazione SPICE completa o quasi completa.
PARTIAL
Manca qualcosa: si produce netlist parziale, report elettrico e warning sui limiti.
NOT_READY
Dati insufficienti: niente simulazione utile, ma report che spiega il motivo.
Regola: ogni circuito attraversa la stessa pipeline e produce il massimo livello possibile di analisi.
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
9

## Slide 10
Moduli principali da sviluppare
Architettura semplice, modulare e controllabile
03 / Moduli
1
Normalizzatore JSON
2
Costruttore nodi
3
Binder YAML
4
Generatore netlist
5
Esecutore SPICE
6
Report elettrico
7
Contesto diagnostico
8
Agente AI
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
10

## Slide 11
Moduli 1 – 2: normalizzazione e node map
Dal grafo dei terminali ai nodi SPICE
03 / Moduli
Input JSON
componenti
terminali
graph dei collegamenti
stati switch
warning
Node builder
raggruppa terminali connessi
identifica GND = nodo 0
crea N001, N002, ...
segnala nodi flottanti
node_map.json
terminale → nodo
lista nodi principali
warning preservati
base per la netlist
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
11

## Slide 12
Moduli 3 – 4: dal YAML alla netlist SPICE
Nessun valore viene inventato: tutto è dichiarato o segnalato
03 / Moduli
Conversioni iniziali
Resistenza → R n1 n2 valore
Condensatore → C n1 n2 valore
Batteria/sorgente → V n+ n- DC valore
LED/diodo → D anodo catodo modello
Lampada/speaker → carico equivalente
Transistor → Q / M con modello generico o specifico
Esempio di netlist
V1 vcc 0 DC 5 R1 vcc n1 330 D1 n1 0 LED_RED C1 n2 0 100n
.model LED_RED D(Is=1e-14 N=2) .op .end
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
12

## Slide 13
Modulo 5: esecuzione SPICE
Prima versione: .op, .tran e .measure
03 / Moduli
.op - operating point
Calcola tensioni e correnti statiche.
Utile per LED, transistor, alimentazioni, carichi e polarizzazione.
.tran - transient analysis
Simula l’evoluzione nel tempo.
Utile per condensatori, switch, timer, lampeggiatori e segnali variabili.
.measure - misure automatiche
Estrae numeri dai risultati:
Vout_max,
Iled_avg,
tempi di salita,
tensioni medie.
Analisi più avanzate come .ac o sweep parametrici restano possibili, ma non necessarie nella prima versione.
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
13

## Slide 14
Visualizzazione: risultati e circuito ricostruito
SPICE simula una netlist; lo schema grafico è un livello separato
03 / Moduli
1. Netlist
Rappresentazione testuale del circuito: componenti, nodi e valori. Output: spice_netlist.cir
2. Risultati
Grafici e dati numerici: tensioni, correnti, forme d’onda e misure. Output: spice_results.json + PNG
3. Schema
Visualizzazione topologica dal JSON
export LTspice opzionale. Output: circuit_graph.svg / .asc
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
14

## Slide 15
Gestione dei componenti
Tre strategie per mantenere la pipeline semplice
04 / Componenti
Conversione diretta
Passivi e discreti con modello semplice:
resistenze, condensatori, diodi, LED, sorgenti, switch, lampade come carico.
Modello semplificato
Componenti non perfetti ma approssimabili:
555, LM317, op-amp, BJT, MOSFET, driver semplici.
Black box pin-aware
IC complessi senza modello: non simuliamo l’interno, ma controlliamo pin, alimentazioni, reset, clock, enable, carichi.
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
15

## Slide 16
Circuiti integrati e device profile
Il datasheet diventa vincolo diagnostico
04 / Componenti
Simulabili / semplificabili
Esempi: NE555, LM555, TS555, LM317T
macromodello o comportamento semplificato
Pin-aware digitali/misti
Esempi: CD4017, CD4026, ADC0804, AT89S51
controlli su alimentazione, clock, reset, uscite
Potenza / audio / motore
Esempi: HT82V733, TDA1553, LM1875, TC4423, L298
controlli su enable, supply, load, speaker/motore
La presenza del datasheet non implica automaticamente un modello SPICE: prima si verifica, poi si decide la strategia.
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
16

## Slide 17
Modulo 6: report elettrico
Output uniforme anche per circuiti non simulabili
05 / Diagnosi
Struttura
componenti, nodi, valori, modelli, stato READY/PARTIAL/NOT_READY
Controlli base
massa, alimentazione, terminali aperti, nodi flottanti
Controlli elettrici
LED/diodi, polarità, switch, transistor, carichi
Risultati SPICE
valori .op, grafici .tran, misure .measure, log/errori
Limiti
cosa manca, cosa è assunto manualmente, cosa non è simulato
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
17

## Slide 18
Moduli 7 – 8: contesto diagnostico e agente AI
Il prompt arricchito è il pacchetto tecnico usato dalla chat
05 / Diagnosi
[GRAPH SUMMARY]
[NODE MAP]
[VALUES]
[SPICE]
[ELECTRICAL CHECKS]
[DEVICE PROFILES]
[USER QUESTION]
[TASK]
Agente AI / GPT
usa dati certi dal JSON
legge valori e assunzioni dal YAML
integra risultati SPICE e report
usa datasheet/device profile per gli IC
risponde distinguendo fatti, simulazione, dati mancanti e ipotesi
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
18

## Slide 19
Regola metodologica principale
La pipeline non deve inventare collegamenti o modelli
05 / Diagnosi
Cosa è ammesso
Aggiungere valori manuali nel YAML come assunzioni dichiarate.
Aggiungere nodi manuali come VDD/VCC/GND/OUT se non rilevati.
Usare modelli semplificati quando dichiarati.
Produrre warning quando qualcosa è incerto.
Cosa non va fatto
Inventare un collegamento assente nel graph JSON.
Usare un modello SPICE non verificato come se fosse certo.
Simulare internamente IC complessi senza modello affidabile.
Nascondere valori assunti manualmente.
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
19

## Slide 20
Validazione a difficoltà crescente
Stessa pipeline, batch diversi
06 / Batch
Batch A
Circuiti discreti semplici: base JSON → nodi → SPICE.
Batch B
Semiconduttori
MOSFET
SCR
Circuiti discreti più complessi.
Batch C1
IC semplici o misti:
555
CD4017/CD4026
LM317
Op-amp.
Batch C2
IC applicativi/complessi:
ADC
Microcontrollori
Audio
Motori.
I batch non sono pipeline separate: sono test progressivi della stessa architettura.
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
20

## Slide 21
Batch A — base della pipeline
Circuiti semplici e simulabili
06 / Batch
Obiettivo del Batch A
Validare la ricostruzione dei nodi elettrici.
Gestire GND, alimentazioni e componenti discreti.
Generare le prime netlist SPICE eseguibili.
Eseguire .op e .tran dove utile.
Produrre report elettrici leggibili.
Partire dai casi più semplici, poi introdurre transistor e casi parziali.
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
21

## Slide 22
Batch B — componenti discreti più complessi
Semiconduttori, MOSFET, SCR e segnali variabili
06 / Batch
Obiettivo del Batch B
Aggiungere modelli generici per BJT, MOSFET, diodi e LED.
Gestire circuiti con polarità, carichi, fusibili e sorgenti variabili.
Usare values.yaml per valori e nodi manuali.
Gestire casi con terminali non collegati o label non rilevate.
Passare da conversione topologica a prima analisi elettrica significativa.
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
22

## Slide 23
Batch C1 — IC semplici o misti
Timer, contatori, display e circuiti ibridi
06 / Batch
Obiettivo del Batch C1
Introdurre device profile per IC noti.
555: modello comportamentale o macromodello se disponibile.
CD4017/CD4026: controllo pin-aware di clock/reset/inhibit/display.
LM317 e op-amp: simulazione semplificata dove possibile.
Distinguere chiaramente simulazione completa, semplificata e report.
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
23

## Slide 24
Batch C2 — IC applicativi e complessi
Audio, motori, ADC, microcontrollori
06 / Batch
Obiettivo del Batch C2
Non puntare alla simulazione interna completa di ogni IC.
Usare datasheet e device profile per controlli sui pin.
Simulare sottocircuiti esterni e carichi quando possibile.
Per microcontrollori/ADC: controlli su VCC, GND, reset, clock, bus e I/O.
Per audio/motori: controlli su alimentazione, enable, speaker/motore, diodi.
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
24

## Slide 25
Roadmap pratica di implementazione
Costruire poco alla volta, ma in modo generale
07 / Piano
1. primo JSON → node_map su un circuito semplice
2. values.yaml + nodi manuali
3. prima netlist SPICE
4. esecuzione ngspice
5. report elettrico
6. estensione a tutto Batch A
7. transistor / MOSFET / SCR
8. Batch B
9. device profile IC
10. Batch C1 e C2
11. contesto GPT
12. agente diagnostico
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
25

## Slide 26
Fattibilità, limiti e scelte semplici
Cosa rende il progetto realizzabile
07 / Piano
Fattibile perché...
la pipeline parte da JSON già prodotto
i valori si inseriscono manualmente
ngspice è automatizzabile
i circuiti complessi possono restare parziali
il report viene prodotto sempre
Limiti gestiti
OCR dei valori escluso dalla prima versione
modelli IC verificati caso per caso
microcontrollori senza firmware = pin-aware
LTspice export opzionale
valori assunti sempre dichiarati
Valore per la tesi
integrazione CV + simulazione
pipeline robusta anche con dati incompleti
diagnosi GPT più fondata
batch progressivi e confrontabili
base per sviluppi futuri
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
26

## Slide 27
Sintesi finale
La proposta è realistica se la interpretiamo come pipeline progressiva e controllata.
Input
graph JSON + YAML + device profile + datasheet
Elaborazione
node map → netlist → ngspice → report
Output
risultati, visualizzazioni, warning e contesto GPT
Diagnosi
agente AI guidato da evidenze, non da ipotesi libere

## Slide 28
Deliverable della prima versione
File, script e risultati da produrre
Appendice
Script principali
normalize_json.py
build_node_map.py
bind_values.py
emit_spice.py
run_ngspice.py
build_report.py
build_diagnostic_context.py
File per circuito
graph.json
values.yaml
node_map.json
spice_netlist.cir
spice_results.json
electrical_check_report.json
circuit_graph.png/svg
prompt_arricchito.txt
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
28

## Slide 29
Esempio tecnico: da collegamenti a nodi
Come si passa dal graph JSON a SPICE
Appendice
Dal JSON
R1.t2 → D1.anode D1.cathode → GND V1.positive → R1.t1 V1.negative → GND
A SPICE
V1 vcc 0 DC 5 R1 vcc n1 330 D1 n1 0 LED_RED .op .measure op Iled FIND I(D1)
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
29

## Slide 30
Strategia per i modelli SPICE
Ricerca manuale e fallback dichiarati
Appendice
1
Cerco modello vendor o compatibile
2
Controllo
.model / .subckt e ordine pin
3
Test minimo in ngspice
4
Se non funziona: modello comportamentale
5
Se non ha senso: black box pin-aware
Il datasheet non garantisce un modello SPICE, ma fornisce pin, vincoli e informazioni utili per device profile e controlli diagnostici.
Integrazione JSON → SPICE → diagnosi AI
30